| Диапазон, МГц | Поз.обозн. | Сердечник | Тип провода, диаметр, мм | Кол-во витков | Индуктивность, мкГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,3…12,0 | L17 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 26 | 2,2 |
|  | L18 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 26 | 2,2 |
|  | L19 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 26 | 2,2 |
| 6,0…7,3 | L20 | T37-2 | ПЭВ-2 0,3 | 29 | 3,75 |
|  | L21 | T37-2 | ПЭВ-2 0,3 | 29 | 3,75 |
|  | L22 | T37-2 | ПЭВ-2 0,3 | 29 | 3,75 |
| 21,5…30,0 | L23 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 12 | 0,78 |
|  | L24 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 12 | 0,78 |
|  | L25 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 12 | 0,78 |
| 2,5…4,0 | L26 | T37-2 | ПЭВ-2 0,3 | 41 | 6,6 |
|  | L27 | T37-2 | ПЭВ-2 0,3 | 41 | 6,6 |
|  | L28 | T37-2 | ПЭВ-2 0,3 | 41 | 6,6 |
| 14,5…21,5 | L29 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 17 | 1,156 |
|  | L30 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 17 | 1,156 |
|  | L31 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 17 | 1,156 |
| 1,6…2,5 | L32 | T37-2 | ПЭВ-2 0,2 | 54 | 11,6 |
|  | L33 | T37-2 | ПЭВ-2 0,2 | 54 | 11,6 |
|  | L34 | T37-2 | ПЭВ-2 0,2 | 54 | 11,6 |
| 12,0…14,5 | L14 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 21 | 1,75 |
|  | L15 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 21 | 1,75 |
|  | L16 | T37-6 | ПЭВ-2 0,3 | 21 | 1,75 |
| 4,0…6,0 | L38 | T37-2 | ПЭВ-2 0,3 | 35 | 5,0 |
|  | L39 | T37-2 | ПЭВ-2 0,3 | 35 | 5,0 |
|  | L40 | T37-2 | ПЭВ-2 0,3 | 35 | 5,0 |
| 30…65 | L25 | 8мм | ПЭВ-2 0,8 | 5 | 0,15 |
|  | L26 | 8мм | ПЭВ-2 0,8 | 9 | 0,27 |
|  | L27 | 8мм | ПЭВ-2 0,8 | 5 | 0,15 |