| Диапазон, МГц | Поз.обозн. | Сердечник | Тип провода, диаметр, мм | Кол-во витков | Индуктивность, мкГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,3…12,0 | L1 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 | 22 | 2,2 |
|  | L2 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 |  |  |
|  | L3 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 |  |  |
| 6,0…7,3 | L4 | T50-2 | ПЭВ-2 0,5 | 27 | 3,75 |
|  | L5 | T50-2 | ПЭВ-2 0,5 |  |  |
|  | L6 | T50-2 | ПЭВ-2 0,5 |  |  |
| 21,5…30,0 | L7 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 | 11 | 0,78 |
|  | L8 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 | 11 | 0,78 |
|  | L9 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 | 11 | 0,78 |
| 2,5…4,0 | L10 | T50-2 | ПЭВ-2 0,3 | 35 | 6,6 |
|  | L11 | T50-2 | ПЭВ-2 0,3 |  |  |
|  | L12 | T50-2 | ПЭВ-2 0,3 |  |  |
| 14,5…21,5 | L13 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 | 14 | 1,156 |
|  | L14 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 |  |  |
|  | L15 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 |  |  |
| 1,6…2,5 | L16 | T50-2 | ПЭВ-2 0,3 | 48 | 11,6 |
|  | L17 | T50-2 | ПЭВ-2 0,3 |  |  |
|  | L18 | T50-2 | ПЭВ-2 0,3 |  |  |
| 12,0…14,5 | L19 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 | 19 | 1,75 |
|  | L20 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 |  |  |
|  | L21 | T50-6 | ПЭВ-2 0,5 |  |  |
| 4,0…6,0 | L22 | T50-2 | ПЭВ-2 0,3 | 31 | 5,0 |
|  | L23 | T50-2 | ПЭВ-2 0,3 | 31 | 5,0 |
|  | L24 | T50-2 | ПЭВ-2 0,3 | 31 | 5,0 |
| 30…65 | L25 | 8мм | ПЭВ-2 0,8 | 5 | 0,15 |
|  | L26 | 8мм | ПЭВ-2 0,8 | 9 | 0,27 |
|  | L27 | 8мм | ПЭВ-2 0,8 | 5 | 0,15 |