_____________________________________________________________________

M/SEL

"MODE-  ","MODE+","BAND- "," BAND+"

"FILT-  ","FILT+","      ","      "

"PRE    ","ATT  ","RFOFF ","  BYBS",

"ANF    ","DNR  ","  NB  ","   NBL"

"AGC    ","SQL  ","EQ_RX "," ZOOM1"

"PWR    ","TONE ","DTONE ","   MIC"

"SLPE   ","MONI ","EQ_TX ","  ECHO"

"VFO A/B","  A=B"," SPLIT","   RIT"

RFOFF – для тестов, откл. Гетеродина/ смеситель/ вместе

MIC — выбор источника входного сигнала MIC/LINE/USB

SLPE — наклон фильтра ФОС

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

M/SETUP

"CW Setup"

{"CW_Tone"	уст тона },

{"CW_Type",	тип ключа},

{"CW_Delay"	задержка RX},

{"CW_WPM"	скорость},

{"CW_Weight"	отношение ./-},

{"CW_Shape"	наклон},

"Clock Set"

{тут и так все понятно},

"CPU Setup"

{"ADC Uref ",	выставить значения напряжения},

{"PWR Div  ",  	делитель  10R1 10R2},

{"EEP Time ",   	для тестов},

"Display"

{"Spect up",           	коэфф. накопления спектра},

{"Spect dwn",       	коэфф. накопления спектра},

{"Spect ofset",       	шумовая дорожка},

{"Spect Filtr",        	оконная фукция для спектра},

{"Greed disp",        	тип сетки},

{"Greed color",      	цвет сетки},

{"Wfl Line",           	количество линий водопада },

{"Wfl Contr",         	контраст},

{"Wfl Time",          	время задержки линии},

{"Disp Info",         	доп. инфомация},

{"Disp Rotate",      	перевернуть экран},

{"Disp Dimmer",   	упр. Яркостью дисплея},

{"DimTim, sec",    	время перехода на уровень В},

{"DimLevel  A",    	уровень},

{"DimLevel  B",    	уровень},

{"DimMode ",       	режим управления},

"DispColor"

"DDS"

"RTTY"

"Equal RX"

"Equal TX"

"Echo  TX "

"Filter SSB"

"Filter CW"

"Filter AMFM"

"IQ Imb[BAND]"

"ANF  coeff"

"DNR  coeff"

"NB   Level"

"RX   Gain"

"MIC  Gain"

"Moni Vol"

"S-meter"

{"Smet OffSet ",        уст. 0},

{"S0 read(SET)",       для инф. - просто считывает значение, длжно быть 0},

{"Smet S+60   ",        значение для S+60},

"SDR"

{"AGC Limit",  	ограничитель сигнала (для запаса)},

{"FFT Size", 	размер окна dsp},

{"Smpl Rate",  	основная 48к, остальное для тестов},

{"SSBFilSlope", 	наклон фильтра ФОС},

{"WinF F-",  	оконная функция для ФОС},

{"WinF D-",  	оконная функция для спектра, она же для CW_Shape},

{"Usb Mode", 	режим usb AF/IQ/IQ},

{"MUTE Contr", 	пока в перспективе},

{"MUTE Level",  	лог. уровень },

{"AM Demod ", 	тип детектора AM}

"SQL Level"

"TX Setup"

"Valcoder"